Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название прибора – аппарат визуализации вен VEIN FINDER VIVO 500S; Не инвазивный аппарат; Использование прибора для определения вен у взрослых, детей в процедурных кабинетах при взятии крови на анализ,диализе, и других целей в медицинских направлениях; Тип изображений - проекционный; Технология изображения - DLP от компании Texas Technology (США); Режим проецирования - нормальный режим, режим зеленого света, глубина режима распознавания, режим реверса с переключением на взрослый и детский; Источник света - две инфракрасные лампы с длинами волн 850нм-940нм; Оптические линзы производства компании SONY ( Япония); Скорость обработки изображений - ≤25 кадр / с; Оптимальное расстояние изображения - 210 мм ± 30 мм; Разрешение изображения - 856х480 пикс; Точность выравнивания - ≤0.5mm; Время выхода в рабочий режим прибора ± 4 сек; Рабочая температура и влажность - 0 ℃ ~ 45 ℃, ≤ 80%; Аккумулятор - DC7.4V 3000mAH; Регулирование направления -любое направление; Энергия инфракрасного излучения при естественном освещении -≤60μW/м2; Максимальная яркость -≤1500 люкс; Четыре настраиваемых уровня яркости; Номинальная мощность -8 Вт; Глубина распознавания сосудов - три режима 0-2мм,2-4мм,4-8мм; Сканирование всех цветовых типов кожи; Время работы от Li-ion батареи -≤200 минут; Время непрерывной работы - >2,5 часа; Время зарядки батареи -4 часа; Температура хранения, влажности -10 ℃ ~ 45 ℃, ≤ 80%; Адаптер напряжения - DC 12V, AC 220V 50Hz; Размер аппарата (мм)-213 х 65 х 62; Вес(кг) -0.43; Размер настольного штатива(мм)-630х500х480; Размер напольного штатива (мм)-710х190х540; Регулировка высоты на штативе: 280 мм; Напольный или настольный вариант установк. | шт | 1 | 2 150 000,00 |
| 2 | Кресло-коляска для инвалидов: 3000 (17, 18, 19 дюймов) - 17 дюймов - 435 мм. Грузоподъёмность 110 кг Ширина сиденья (± 5%): 18 дюймов: 460 мм 19 дюймов: 485 мм Глубина сиденья (± 5%): 400 мм • Ширина между поручнями (± 5%): 18 дюймов: 460 мм 19 дюймов: 485 мм Диаметр колес (передние/задние) (± 5%): 200/610 мм Габариты в упаковке (ед) 1050х650х920 мм (18дюймов), 1050х670х920 мм (19 дюймов) Габаритные размеры Ширина инвалидного кресла 41.0 (см) Ширина в сложенном состоянии 29.0 (см) Высота инвалидного кресла 41.0 (см) Длина с подножками 41.0 (см) Минимальная ширина сиденья 41.0 (см) Максимальная ширина сиденья 51.0 (см) Материал изготовления: Рама инвалидного кресла Сталь Обивка сиденья Кожзаменитель Обивка спинки Кожзаменитель Дополнительные характеристики Быстросъемные колеса Да Стояночные тормоза Да Ремень безопасности Да Основные атрибуты Тип привода инвалидной коляски Ручной Тип колясок с ручным приводом Базовая инвалидная коляска для дома и улицы Тип передних колес Литые Тип задних колес Пневматические Тип подлокотников Фиксированные Форма подлокотников Удлиненные Тип подножки Откидные Тип спинки Нерегулируемая Тип рамы инвалидной коляски Активная Максимальная нагрузка 120.0 (кг) | шт | 2 | 174 900,00 |
| 3 | ВАКУУМ-АСПИРАЦИОННЫЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОГ-10/90-01 «АКСИОН» Отсасыватель вакуум-аспирационный гинекологический для прерывания беременности с ножным дистанционным управлением ОГ-10/90-01 "Аксион" мембранного типа предназначен для проведения операций по прерыванию беременности методом вакуум-аспирации, опорожнения матки после родов, а также для взятия аспирата при полном индивидуальном осмотре и лабораторном исследовании. Используется в операционных гинекологических отделениях родильных домов, больниц и клиник, в женских консультациях, в центрах планирования семьи. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устанавливаемое разрежение - от -10 до-90 кПа (от -0,1 до -0,9 атм) Время достижения максимального разрежения -15 сек Производительность по воздуху, не менее - 30 л/мин Емкость банки-сборника - 1 л Длина трубки для связи с пациентом - не менее 1,5 м Питание от сети переменного тока - 220 В/50 Гц Потребляемая мощность - не более 280 ВА Габаритные размеры прибора - не более 390х230х280 мм Масса прибора - не более 15 кг | шт | 1 | 618 000,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 22 апреля 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 23 апреля 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.