Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2020 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТЕРИЛИЗАТОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ Описание: Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром. Стерилизационная камера и парогенератор изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией. После стерилизации медицинские материалы подвергаются вакуумной сушке в стерилизационной камере. Преимущества стерилизатора перед старыми моделями: наличие нового укороченного режима стерилизации (0,22 МПа, 134°С - 5 минут); наличие дополнительного контактного термометра, а также таймера, для более удобной индивидуальной настройки температурных и темпоральных параметров режимов стерилизации; более удобное для пользователя боковое расположение контрольных приборов, позволяющее легко контролировать операции, производимые кранами управления; наличие теплоизоляционных чехлов на ручках кранов управления, что уменьшает риск получения ожога персоналом в процессе эксплуатации прибора; шарнирное крепление двери камеры на траверсе, позволяющее вне зависимости от неровностей пола, степени износа прокладки и других неблагоприятных факторов быть всегда плотно прижатой по всему периметру загрузочного отверстия камеры. Технические характеристики стерилизатора Объем стерилизационной камеры, дм3 (л): 100 Рабочее давление пара в камере, кгс/см2, не более: 2,2 Максимальная температура пара, °С: 134 Режим стерилизации: любой в диапазоне от 105°С до 132°С Управление: полуавтоматическое Удаление воздуха: гравитационное Сушка: вакуум Род тока: переменный, трехфазный Напряжение, В: 380 Частота тока, Гц: 50 Потребляемая мощность, кВт: 12 Габаритные размеры стерилизатора, мм: высота - 1330 ширина - 710 длина - 1500 Масса, кг: 230 Комплектация: КСК-18 - 4 шт Регистрационное удостоверение в Республике Казахстан: РК-МТ-7№001183 от 21.08.2013г. Установка, подключение и обучение. | шт | 1 | 2 100 000,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора.                                                                                                                              Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 20 февраля 2020 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 21 февраля 2020 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.