Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2018 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения): 
Единый лот:

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд для портативного устройства регистрации отоакустической эмисии представляет собой техническое устройство, предназначенное для подачи тестового сигнала в слуховой проход пациента и измерения отклика слуховой системы на тестовый сигнал. Тип измерения: ОАЭ на частоте продукта искажения (DPOAE) или задержанная вызванная ОАЭ (ТЕОАЕ). Частотный диапазон: 1,5 – 12 кГц (ОАЭЧПИ): 0,7 – 4кГц (ЗВОАЭ). Диапазон интенсивности стимула для ОАЭЧПИ:40-70 дБ УЗД Диапазон интенсивности стимула для ЗВОАЭ: 83 дБ УЗД (±3дБ) Максимальный выход (защита): 90дБ УЗД Шум микрофонной системы: -20 дБ УЗД @2кГц (ширина полосы – 1 Гц)/ - 13 дБ УЗД @1 кГц. Частота отсчетов стимулов: 31,250Гц Сопутствующие услуги: инсталляция зонда к прибору, калибровка с прибором, диагностика работоспособности прибора, проверка на соответствие в соответствии с техническими требованиями к оборудовании от завода-производителя. | Шт | 1 | 603 000,00 |
| 2 | Тестовый ушной вкладыш 3мм желтые. Для скрининга новорожденных. Одноразовый, силиконовый, расходный материал в упаковке россыпью. Надевается на наконечник пробника. Предназначен для обеспечения обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии. Уп/100шт. | уп | 1 | 57 000,00 |
| 3 | Тестовый ушной вкладыш 6мм зеленые. Для скрининга грудничков. Одноразовый, силиконовый, расходный материал в упаковке россыпью. Надевается на наконечник пробника. Предназначен для обеспечения обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии. Уп/100шт. | уп | 1 | 57 000,00 |
| 4 | Насадки к зонду к прибору. Пластмассовый, многоразовый (на 70 исследований), неподлежащий дезинфекции (нет контакта с пациентом). Входящий в состав фильтр предназначен для защиты пробника от попадания серы, влаги и загрязнений. | шт | 10 | 76 000,00 |
| 5 | Инструмент для очистки зонда. Предназначен для механической очистки отверстии наконечника пробника | щт | 10 | 48 000,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания договора.                                                                                                                                Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 22 мая 2018 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 23 мая 2018 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.