Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсасыватель медицинский В-100. Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объемом аспирации, вакуум-аспирации, миниабортов, липосакции. Максимальный вакуум, кПа 95 кПа Производительность по воде, л/мин 10 л/мин Производительность по воздуху, л/мин 45 Емкости для секрета две стеклянные банки, 2 или 3 л Трубка отсоса диаметр 8 мм, длина 2 м Электропитание 230 В, 50 Гц Потребляемая мощность, В: 150 Надежный и не требующий обслуживания мембранный насос, емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения. Особенности и преимущества: Наличие двух стеклянных емкостей для секрета объемом по 2 или 3 л каждая; Возможность управления с пульта и при помощи ножной педали дистанционного включения-выключения; Вакуум с плавной регулировкой; Мембранный насос не требует дополнительного обслуживания; Емкости для секрета имеют специальные прижимы крышек, которые защищают их от переливания и переполнения жидкостью. Габаритные размеры, мм: 350х385х340 Вес, кг: 15 | шт | 1 | 586 800,00 |
| 2 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B (М110) предназначен для нанесения на область сердца электрического разряда. Прибор характеризует мобильность, легкость и простота управления, а также использование надежных проверенных временем технологий. Дефибриллятор с питанием от встроенного NiCd аккумулятора (35 [+10 резервных] разрядов по 360Дж) и со встроенным зарядным устройством от сети переменного тока 220В, асинхронная внешняя дефибрилляция в ручном режиме, монофазный импульс (20/50/100/160/250/360Дж при 50 Ом), время набора энергии 360 Дж - 7 сек, многоразовые взрослые/детские электроды для дефибрилляции ("утюги"), простой пользовательский интерфейс, размеры/вес: 40х12х48см/9кг Инструкция по эксплуатации Контактный гель для дефибрилляции Ультразвуковой гель, 100 мл Монофазный демпфированный синусоидальный импульс Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 7 сек. Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек. 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями Автоматическое самотестирование и контроль исправности после включения Питание от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство) Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе Ударопрочный корпус Высокая надежность и оптимальное соотношение цены и потребительских характеристик ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Дефибрилляция: Форма импульса монофазная синусоидальная Режим работы ручной, асинхронный Уровни энергии 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом) Набор энергии 360 Дж не более 7 сек Электроды многоразовые электроды-«утюги» для дефибрилляции, взрослые 0 8 см и встроенные в них детские 0 5 см Питание: Встроенный аккумулятор Никель-Кадмиевый, 14,4 В / 1,5 Ач Емкость аккумулятора 35 (+/- 10) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе Встроенный блок зарядки от сети переменного тока 220 В / 50 Гц Время зарядки аккумулятора 3.5 часа (100%) Условия эксплуатации: Температура 0 ... 40°С Относит. влажность воздуха 30 ... 95% Атмосферное давление 700 гПа ... 1060 гПа Условия хранения: Температура -20 ... 70°С Относит. влажность воздуха 20 ... 95 % Атмосферное давление 500 гПа ... 1060 гПа Общие характеристики: Габариты 40 х 48 х 12 см Вес 9 кг Гарантия производителя 2 года на прибор (6 месяцев на аккумулятор) | шт | 1 | 1 677 350,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 13 мая 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 14 мая 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.